Открытое Акционерное Общество

«Завод железобетонных конструкций №1»

Инструкция по транспортированию, эксплуатации и хранению деревянных окон

город  Белгород, 2014 г.

Современное окно требуют соответствующего отношения и правильной эксплуатации.

ОАО Открытое Акционерное Общество «Завод ЖБК-1», изготавливает блоки оконные и балконные  деревянные (далее деревянные окна, изделия) на современном оборудовании и  гарантирует соответствие изделий требованиям действующих государственных либо иных стандартов при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а также области применения, установленных в нормативной документации и положениях настоящей Инструкции. Ниже приводится ряд рекомендаций и правил, которые позволят оценить все преимущества современных окон и как можно дольше сохранить их работоспособность.

1. Транспортировка и хранение изделий

1.1. При хранении и транспортировке изделий должна быть обеспечена их защита от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

1.2. Изделия должны быть надежно закреплены для предохранения их от продольного и поперечного смещений, взаимных ударов друг о друга или об другие конструкции.

1.3. При выполнении работ по складированию, перевозке, хранению и монтажу деревянных окон следует применять минимальное число операций по кантовке и их перекладыванию.

1.4. Изделия следует хранить в крытых, хорошо вентилируемых помещениях при влажности не более 60%. Изделия хранят в специальных контейнерах или в вертикальном положении под углом 10-15° к вертикали на деревянных подкладках, поддонах без прямого контакта с водой и нагревательными приборами.

1.5. При хранении транспортировке изделий должны быть приняты меры их предохранения от загрязнения.

2. Условия эксплуатации изделий

2.1. Согласно СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» в жилых помещениях не допускается влажность воздуха более 60%. При нормальных условиях эксплуатации температура воздуха в помещении должна находиться в пределах 18-20ºС (в теплый период 23-25°С) при относительной влажности 30-60%.

2.2. Для предупреждения «запотевания» (выпадения конденсата) и поддержания нормального режима влажности в помещении рекомендуется регулярное проветривание в течение 10-15 минут. Также не следует перекрывать поток теплого воздуха от радиатора к стеклу — особенно это актуально в зимнее время, в связи с большой разностью температур в помещении и на улице. В холодный период рекомендуется пользоваться режимом «зимнего» (щелевого) проветривания.

2.3. Для чистки изделий следует применять только неагрессивные средства очистки для дерева, не содержащие абразивные вещества и не содержащие органические растворители. Изделия необходимо чистить только мягкой тканью.

3. Уход за деревянными изделиями

3.1. На 5-м году эксплуатации деревянное изделие необходимо обработать, (предварительно подготовив поверхность) один раз тем покрытием, чем было окрашено первоначально (акриловая краска или лак на водной основе). В дальнейшем производить обработку поверхностей согласно указанному интервалу. Покраску и ремонт изделий при температуре окружающего воздуха ниже 5С  не следует проводить.

3.2. При обработке поверхности не допускать повреждения уплотнителей и уплотнительной замазки (силикона), а также их закрашивания и при необходимости восстановить.

3.3. Использование малярного скотча допускается на срок менее 5 суток.

3.4. Чтобы сохранить гибкость и изоляционные свойства уплотнителей один — два раза в год их необходимо очищать от грязи и смазывать силиконовым маслом либо специально предназначенными для этого растворами.

3.5. Изделия комплектуются высококачественной фурнитурой. Для увеличения срока ее службы и сохранения безупречного внешнего вида, следует не менее двух раз в год смазывать движущиеся части маслом, не содержащим кислот или смол (например: маслом для швейных машин).

3.6. Если оконная ручка разболталась, следует приподнять и повернуть находящуюся под ней заглушку и подтянуть шурупы.

3.7.  Все операции с ручкой следует проводить без чрезмерных усилий и только при закрытой створке.

3.8. Для исключения деформации оконных и дверных створок необходимо следить за запиранием оконных

и дверных блоков на все запорные механизмы по всему периметру створки.

4. Во избежание повреждения изделий следует избегать:

4.1. Попадания высокодисперсного строительного мусора (например, кирпичной пыли, образующейся при сверлении) на поверхность рам, створок, стекла и в элементы фурнитуры.

4.2. Долговременное (более 5 дней) наклеивание строительного скотча на деревянную поверхность рам и створок.

4.3. Попадание искр и раскалённых частиц металла на стекло, раму и створки (например, при сварочных работах, проводимых вблизи окон).

4.4. Попадание на стекло высокоскоростного абразива (например, при использовании пил по бетону вблизи окна).

4.5. Попадание растворителя и иных жидкостей и абразивов, способных повредить лакокрасочное покрытие, силикон и фурнитуру (например, при попытке самостоятельно очистить оконные блоки и балконные двери).

4.6. Перенос любых  предметов волоком через проём окна или балконной двери.

4.7. Закрытие створки на замок в то время, когда этому мешает инородный предмет (например, шнур электрического удлинителя).

4.8. Неполное закрытие оконных и дверных балконных блоков на все запорные механизмы, вызывающее деформацию оконных и балконных створок.

4.9. Попытка открыть запертое на замок окно не ключом, а подручными средствами или использование для открытия створок, не предназначенных для этого предметов.

4.10. Механических повреждений вследствие ударов, касаний предметами (например — лестницей или проносимых габаритных грузов).

5. Уход за установленными изделиями осуществляет Заказчик за свой счет. 6. Инструкция составлена в соответствии с положениями ГОСТ 23166–99 и ГОСТ 24700-99, а также СНиП 2.04.05-91*.

8. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Ежегодная смазка всех трущихся деталей фурнитуры «1» на створке и раме обеспечивает легкость хода и защищает фурнитуру от преждевременного износа. Особо тщательного ухода требуют детали фурнитуры «2» . Необходимо регулярно проверять степень ее износа и смазывать. Кроме того, необходимо проверять надежность крепления отдельных шурупов. Если обнаружится, что ослабло крепление шурупа или сточилась головка, то шуруп необходимо завернуть или заменить. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СМАЗКИ, СОДЕРЖАЩИЕ КИСЛОТНЫЕ ИЛИ СМОЛИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА. |
| --- |
| А «закрыто» - ручка вертикально строго вниз | Б «открыто» – ручка строго горизонтально | В «откинуто» (режим проветривания) – ручка вертикально строго вверх | Г «режим микропроветривания» (при наличии) – ручка под углом более 45º вверх | Д |

Д - категорически запрещается при открытой створке (ручка строго горизонтально) переводить ручку в режим проветривания. Если произошло отцепление верха створки от рамы, необходимо установить ручку строго вверх, плотно закрыть створку и перевести ручку в положение А или Б. Во избежание деформации необходимо следить за тем, чтобы при закрытом деревянном окне створка по всему периметру плотно прилегла к раме.

| 1. Запрещается воздействие груза на створку окна или двери. |  | 2. Запрещается резкое открывание или закрывание створки. |  | 3. Запрещается подкладывание под створку каких-либо предметов (доски, телевизионный кабель, электрошнуры и т.д.). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Запрещается оставлять окно открытым в комнате с маленькими детьми. |  | 5. Запрещается оставлять окно открытым при сильном ветре. |  | 6. При эксплуатации оконных блоков избегайте травм |

9. РЕГУЛИРОВКА

Инструмент для регулировки: 1. Шестигранный ключ размером 4 мм, 2. Ключ - звездочка Т20.

| ! | ВНИМАНИЕ!!! Нарушение или пренебрежение вышеуказанными правилами эксплуатации и обслуживания столярных изделий может привести к их поломке и выходу из строя. |
| --- | --- |

# Text boxes

1

2

1

2

1

1

2

2

1